# 文化原型与德国原型的比较研究

### 一、文化式原型和德国式原型的比较研究（论文文献综述）

汪洋[1]（2020）在《A造型女大衣制版松量设计的研究》文中研究指明随着时代的发展和生活水平的提高,人们越来越注重自己的衣着。女大衣因兼具实用性和时装性深受女性消费者的喜爱,其中A造型女大衣不仅给人美观、舒适的美,还能起到修饰体形体态的作用,满足了人们的心理需求,适用于绝大多数人的穿着。A造型女大衣的视觉美观性和结构合理性的关键就在于松量的设计。服装放松量是服装相对人体放松的量值,它不但直接影响着服装的舒适性,而且是决定服装空间造型的重要因素。本课题以A造型女大衣为研究对象,针对松量设计对造型的协调性、美观性影响进行研究,并对造型进一步细化和量化分类,建立A造型女大衣制版松量设计的新方法。研究首先利用眼动追踪技术对A造型女大衣进行了廓形分辨实验,确定控制廓形的关键部位在下摆和胸部,作为后期研究的基准。接着收集了56个A造型女大衣版型并在服装CAD里重新绘制较版,同时经过对比分析确定以刘瑞璞外套相似形基本纸样为基型版,采集结构数据后再以胸摆差为聚类变量对结构数据做聚类分析,通过样衣的廓形主观评价实验结果筛选A造型女大衣版型,建立最终的版型数据库。然后采用数理统计分析软件SPSS对版型数据做描述性统计、相关性分析和回归模型的确定,找到版型数据的变化规律,得到A造型女大衣制版时松量设计的新方法。最后,根据数据分析得出的制版规律和松量设计的新方法进行样衣设计,将CAD里绘制的纸样导入CLO 3D虚拟试衣软件里进行试穿调版,从而绘制1:1纸样制作实验样衣,分析人台试穿效果以此验证新的制版松量设计方法的合理性与可行性,并进一步做A廓形大小分辨实验,得到大小分类的控制变量区间,完善A造型女大衣制版松量设计的方法。

严美婷[2]（2017）在《基于人体测量的不同国家女装原型制版方法及合体度的对比研究》文中研究说明服装制版是服装工业生产过程的重要工艺和工序环节。精确合理的服装版型是服装造型的前提和高品质的保证。在世界范围内,有许多来自不同国家的优秀制版方法,并且享有很高声誉,然而由于缺乏对这些制版方法在中国人体型上的合体度和美观性的验证,这些制版方法在中国的服装行业内几乎没有的到应用。本课题的研究目的在于:通过对来自6个不同国家的6种全球现行最主流的制版方法的对比研究,找出最适合中国人体的制版方法和服装原型,促进我国服装原型理论的研究。本研究课题以服装人体测量理论为研究基础,通过研究人体测量的方法,建立“人体-服装”系统。研究以中国国标《GB/T 1335.2-2008女子服装号型》160/84A标准女体为实验对象,以半紧身合体女装上衣原型制版方法为研究重点,首先通过标准人体测量方法对实验对象进行测量,建立人体测量数据库;然后通过研究各国原型版详细制版步骤和原理,整理服装制版方法数据库;最后通过对各国原型的衣身松量分布比例计算,得出服装松量数据库,合成实验所用服装制版基础数据基础。在实验环节,首先通过平面制版实验,通过控制变量法,在固定衣身松量的情况下进行制版实验,运用定位测量、虚拟缝合、图像重合叠加的2D分析方法,对各国原型衣进行了基于人体测量的衣身穿着位置,以及衣身平衡性的理论预测。在样衣制作实验中,运用角度测量、空间间隙测量的3D分析方法,从客观实验结果对2D理论分析中的衣身穿着位置,和衣身平衡性预测进行验证。并通过调查问卷以及3D测量的方式,从主观和客观两个方面对衣身合体性进行评判,最终对比得出最适合中国人体体型的服装制版方式。

刘博飞[3]（2010）在《东华原型的持续性研究 ——基于女体胸腰臀部曲面状态的东华原型拓展研究》文中研究指明东华原型是东华大学基于科研以及原型理论的研究和实践,经过多年的积累和提炼,于1998年建立的符合中国人体型的女装上装衣身原型,并在十年之后的2008年根据人体体型的变化建立了更加能切实反映目前人体体型特征东华原型修正版。而服装原型的适用性能是影响服装行业发展的最关键因素之一也是决定服装市场推广的主要因素之一。随着科学技术的发展和社会的进步,一方面,服装行业的发达程度会不但提高,使用原型进行服装设计的普遍程度也在提高。另一方面,服装产业的快速发展也需要提高服装原型使用的简易程度,由此带来的良好工作效率。东华原型的延续性研究正是基于东华原型修正的胸围线以上尺寸并结合服装原型使用简便的必要性提出的。本课题采用理论与实践相结合的研究方法。具体来讲分为五大部分进行：1.剖析东华原型的基本构成理论与延续研究的原因。主要分析东华原型基本构成理论以及现行原型使用的不简便之处,结合理论与实际指出对东华原型进行延续性研究的实际需求。2.利用[TC]2三维扫描仪对151名未婚青年女性进行三维测量,利用绘图软件提取胸围、腰围、臀围的横截面曲线,记录其各部位的落差值,利用SPSS数理统计软件进行数据分析,得出青年女体的胸腰臀部体形特征。3.根据人体的胸腰臀部的数据分析结果补正与东华原型相配套人台的胸腰臀部体型,并且将其拓展为A、B两个体型。4.对东华原型进行加省道的合体结构拓展,制作样衣并进行样衣补正实验。采集补正实验的数据,运用SPSS统计软件进行统计分析,根据数据分析结果归纳了省量的分配规律,并绘制东华原型的拓展结构图。5.通过东华原型合体拓展结构样衣在生成的三个体型人台上的试穿验证,利用主观评价方法证明其整体效果良好；以及直接将省道分配规律的研究结果运用到连腰的合体拓展结果中,选取各个体型3位样本以及人台进行试穿验证实验,试穿结果证明其省道分配规律可以直接应用到双省道连腰合体结构中。本课题以人体测量以及补正实验所得数据为依据,以实验结果为基础,得到东华原型原型的Y、A、B三个体型的合体拓展结构,并对人台进行了补正以及拓展。东华原型的合体拓展结构的仅能反映人体群体的胸围线以上的体型特征,并且能反映胸围线到腰围线之间的体型特征,进一步拓展了东华原型的理论系统。

吴世刚[4]（2006）在《辽宁地区6-9岁男童体型分类与原型建立研究》文中认为随着服装工业和社会的发展，对服装的舒适性和适体性的要求不断提高；随着生活水平的提高，人的体型不断发生变化。儿童也不例外，市场的成衣服装号型难以适应儿童身体的变化，儿童难以选到合适的服装。基于此确定了本研究课题。中国地域广阔，人口众多，分地区、分性别、分年龄的人口细分的研究方法很有必要，所以选取辽宁地区的495名男童，进行统计分析和分类研究，提出了修订儿童号型标准的建议和为企业的产品开发和销售提供可参考的依据。对测取的体型数据运用SPSS统计软件进行了描述性统计、单样本T检验、因素方差分析、聚类分析、相关分析、回归分析等统计分析，得出了辽宁地区6-9岁男童的体型特征；坐高、臂长、胸围、腰围、臀围等与年龄、身高的变化关系；城乡间的体型差异。在此基础上，根据臀腰差和臀腰比两项指标将儿童的体型分为A、AH、H三种体型，并确定出各体型的中间体。并建立男童5.2系列号型。最后，根据AH体型的控制部位回归关系建立了男童装原型。本论文的创新点与意义在于对中国北方地区男童体型特征测定的基础上提出了体型划分建议，为国内儿童服装标准增设体型划分项目提供了依据。所建立的男童原型，将促进男童装设计的个性化、多样化和合体性。

吴红[5]（2000）在《文化式原型和德国式原型的比较研究》文中认为在服装裁剪上通过德国式和文化式具体的比较研究得出 :从整体的造型来看德国式的比较合体 ;从原型转化为其它造型德国式的更为简便 ;从美学的角度来讲 ,文化式在胸高点的处理上 ,起到了美化的作用 .文章提出 :把德国式的精确、全面和文化式美化的胸高点结合起来 ;把德国式的纵、横向参考尺寸和文化式的纵向参考尺寸结合起来运用 .创造适合亚洲人的比较全面的中国式的“原型”教学理论

### 二、文化式原型和德国式原型的比较研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、文化式原型和德国式原型的比较研究（论文提纲范文）

#### （1）A造型女大衣制版松量设计的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 研究现状及发展趋势

1.3.1 国内研究动态

1.3.2 国外研究动态

1.4 研究内容和方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 研究技术路线和创新点

1.5.1 技术路线

1.5.2 研究的创新点

2 女大衣制版松量设计对造型的影响关系分析

2.1 女大衣的造型分类

2.1.1 按廓形分类

2.1.2 按合体程度分类

2.1.3 按衣长分类

2.2 松量设计对女大衣造型的影响分析

2.3 本章小结

3 A造型女大衣廓形控制部位的分析

3.1 眼动追踪技术的应用

3.2 实验方案

3.2.1 实验被试者

3.2.2 实验设备和图片

3.2.3 实验流程

3.3 实验数据的提取

3.3.1 兴趣区的划分

3.3.2 眼动指标选取

3.4 实验结果与分析

3.4.1 独立样本T检验

3.4.2 多因素方差分析和均值比较

3.4.3 A造型女大衣廓形的控制部位分析

3.5 本章小结

4 A造型女大衣版型数据库的建立

4.1 A造型女大衣版型的收集

4.2 A造型女大衣基型版的建立

4.2.1 大衣基型版的概述

4.2.2 基型版的选择

4.2.3 基型版的绘制

4.3 A造型女大衣结构数据的采集

4.4 A造型女大衣版型筛选

4.4.1 聚类分析

4.4.2 样衣设计

4.4.3 A造型女大衣廓形视觉分辨实验

4.5 本章小结

5 A造型女大衣制版松量设计方法的建立

5.1 A造型女大衣版型数据库的分析

5.1.1 A造型女大衣版型数据描述性统计分析

5.1.2 A造型女大衣版型数据相关性分析

5.1.3 A造型女大衣制版回归模型的建立

5.1.4 拟合优度分析

5.2 本章小结

6 A造型女大衣制版松量设计方法的验证与分析

6.1 实验样衣的纸样设计

6.2 CLO3D试衣

6.3 样衣制作和试穿

6.4 A造型女大衣廓形大小分辨实验

6.4.1 实验过程

6.4.2 实验结果及分析

6.5 本章小结

7 毕业设计实践

7.1 设计主题

7.2 设计思路

7.2.1 款式设计

7.2.2 色彩和面料

7.3 设计稿

8 结论与展望

8.1 结论

8.2 不足与展望

参考文献

附录

致谢

#### （2）基于人体测量的不同国家女装原型制版方法及合体度的对比研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 服装原型是服装制版的基础

1.1.2 服装定制化依赖高品质服装版型

1.1.3 各国原型理论的比较研究推动我国服装技术发展

1.2 国内外研究现状

1.2.1 我国服装原型理论比较研究的成果和现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 研究内容及方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线

2 服装人体测量

2.1 人体测量的国际标准与方法

2.1.1 服装人体测量国际标准

2.1.2 人体测量的部位及方法

2.2 不同国家制版方法中的人体测量

2.2.1 各国制版人体测量项目对比

2.2.2 特殊人体测量项目

2.3 服装制版人体测量数据库

2.3.1 国标人体测量数据

2.3.2 制版实验人体测量数据库

2.4 本章小节

3 各国原型制版方法和衣身松量

3.1 各国女装原型制版方法

3.1.1 女装原型种类

3.1.2 制版方法步骤对比

3.2 服装松量

3.2.1 服装松量的定义和计算

3.2.2 各国原型胸围松量比例

3.3 本章小结

4 平面制版实验的 2D分析与预测

4.1 制版实验参数的选定

4.1.1 人体测量参数的选定

4.1.2 衣身松量参数的选定

4.1.3 制版参数的选定

4.2 平面制版实验：各国原型的绘制

4.2.1 中国：刘瑞璞第三代女装原型

4.2.2 日本：第八代文化式女装原型

4.2.3 德国：M.Muller&Sohn女装连衣裙原型

4.2.4 俄罗斯：MSUDT女装连衣裙原型

4.2.5 英国W. Aldrich半紧身上衣原型

4.2.6 美国HJ.Armstrong紧身上衣原型

4.3 各国原型的 2D平面分析和预测

4.3.1 服装原型人体着装位置预测

4.3.2 服装原型衣身平衡性预测

4.4 本章小节

5 样衣制作实验的 3D分析与验证

5.1 样衣制作实验

5.1.1 样衣制作

5.1.2 人台调整

5.1.3 样衣拍摄

5.2 样衣实验的 3D分析与预测验证

5.2.1 衣身穿着位置的验证

5.2.2 衣身平衡性的验证

5.3 服装合体性的评判与 3D分析

5.3.1 服装合体性的主观评判

5.3.2 服装合体性的客观评判

5.3.3 服装合体性的评判标准

5.4 本章小节

6 结论

参考文献

致谢

#### （3）东华原型的持续性研究 ——基于女体胸腰臀部曲面状态的东华原型拓展研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 研究现状

1.3 研究内容以及技术路线

1.4 研究意义

1.5 创新点

2 相关理论以及研究现状

2.1 原型基础理论以及研究现状

2.2 原型拓展结构的研究现状

2.3 本章小结

3 女体胸腰臀部曲面状态特征的研究分析

3.1 体型测量

3.2 数据的提取方法

3.3 胸腰臀部数据提取和数据分析

3.4 基于女体胸臀部曲面状态研究的人台体型修正

3.5 本章小结

4 样衣补正实验

4.1 样衣补正实验步骤以及数据采集

4.2 数据处理与分析

4.3 东华原型合体拓展结构的建立

4.4 本章小结

5 东华原型合体拓展结构的验证

5.1 着装实验设计

5.2 实验结果应用验证

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足

6.3 展望

参考文献

附录

攻读学位期间发表的论文及编写的书籍

致谢

#### （4）辽宁地区6-9岁男童体型分类与原型建立研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 体型研究现状

1.1.1 国外体型研究现状

1.1.2 国内体型研究状况

1.1.3 国外儿童体型研究的概况

1.1.4 国内儿童体型研究的概况

1.1.5 国内外原型研究概况

1.2 人体测量的方法

1.2.1 直接测量法

1.2.2 间接测量法

1.3 研究对象的特征

1.3.1 儿童的生长发育特征

1.3.2 儿童的年龄差异

1.3.3 儿童体型的地区差异

1.3.4 儿童形态发育

1.4 儿童服装号型标准

1.5 研究的目的与内容

1.5.1 研究目的

1.5.2 研究内容

第二章 研究方法

2.1 测量项目的确定

2.2 测量方法的确定

2.3 统计工具的选择

2.4 样本的抽样方法与样本容量

2.5 测量误差的来源与减少方法

第三章 体型基本特征

3.1 测体数据的正态性检验

3.2 数据的基本特征

3.3 样本特征与国标比较

3.3.1 数值整理

3.3.2 数值比较

3.3.3 身高-胸围覆盖率比较

3.4 本章小节

第四章 体型比较分析

4.1 城乡体型的比较分析

4.2 不同年龄体型比较

4.2.1 体型均值比较

4.2.2 不同年龄体型数据单因素方差分析

4.3 不同身高体型比较

4.4 男童测体数据相关性分析

4.5 男童测体数据偏相关性分析

4.6 本章小节

第五章 体型分类研究

5.1 男童控制部位的选择

5.2 男童体型指标分类

5.3 各类代表性指标的选择

5.4 体型分类方法的选择

5.5 各体型中间体各部位具体数值的确定

5.6 档差与号型系列设置

5.7 本章小节

第六章 男童原型的建立

6.1 男童装原型的理论分析

6.1.1 原型纸样的种类

6.1.2 原型纸祥的结构

6.1.3 男童装原型的建立

6.1.4 男童装原型的结构平衡

6.2 男童装原型的技术特征

6.2.1 原型细部设计的基本原理

6.2.2 男童装原型控制部位尺寸确定

6.2.3 男童装原型的细部设计

6.2.4 男童装原型的原型绘制方法

6.3 男童装立体裁剪实验

6.4 本章小节

第七章 结论

参考文献

攻读学位期间公开发表的论文

致谢

详细摘要

#### （5）文化式原型和德国式原型的比较研究（论文提纲范文）

1 测量部位的不同

2 参考尺寸的定位不同

3 尺寸的计算方式不同

3.1 文化式原型的计算方式 (以M号为例) 尺寸/cm横开领=B/20+2.9=71/2胸围大=B/2+5=46背长=37.5

3.2 德国式原型的计算方式 (以40号为例) 尺寸/cm

4 基本型的制法

4.1 德国式基本型的制图 (1∶6.5) (40号)

4.2 文化式基本型的制图 (1∶5) (M号)

### 四、文化式原型和德国式原型的比较研究（论文参考文献）

- [1]A造型女大衣制版松量设计的研究[D]. 汪洋. 武汉纺织大学, 2020(02)

- [2]基于人体测量的不同国家女装原型制版方法及合体度的对比研究[D]. 严美婷. 武汉纺织大学, 2017(01)

- [3]东华原型的持续性研究 ——基于女体胸腰臀部曲面状态的东华原型拓展研究[D]. 刘博飞. 东华大学, 2010(03)

- [4]辽宁地区6-9岁男童体型分类与原型建立研究[D]. 吴世刚. 苏州大学, 2006(04)

- [5]文化式原型和德国式原型的比较研究[J]. 吴红. 杭州应用工程技术学院学报, 2000(04)

本文来源: https://www.lw75.cn/article/10d09b66ecc49ff83a932ccc.html