# 污水氨氮测定毕业论文

##### 问：实验室测定氨氮最简方法

答：最简方法：

①水样预处理：取250mL水样（如氨氮含量较高，可取适量并加水至250mL，使氨氮含量不超过2.5mg），移入凯氏烧瓶中，加数滴溴百里酚蓝指示液，用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠，立即连接氮球和冷凝管，导管下端插入吸收液液陆汪面下。加热蒸馏，至馏出液达200mL时，停止蒸馏，定容至250mL。

采用酸滴定法或纳氏比色法时，以50mL硼酸溶液为吸收液；采用水扬酸—

次氯酸盐比色法时，改用50mL 0.01mol·L-1

硫酸溶液为吸收液。

②标准曲线的绘制：吸取0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中，加水至标线，加1.0mL酒石酸钾钠溶液，混匀。加1.5mL纳氏试剂，混匀。放置10min后，在波长420nm处，用光程20mm比色皿，以水为参比，测定吸光度。

由测得的吸光度，减去零浓度空白管的吸光度后，得到校正吸光度后，得到校正吸光度，绘制以氨氮含量（mg）对校正吸光度的标早滚仔准曲线。

③水样的测定：

a.分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样（使氨氮不超过0.1mg），加入50mL比色管中，稀释至标线，加0.1mL酒石酸钾钠溶液。以下同标准曲线的绘制。

b.分取适量经蒸馏预处理后的馏出液，加入50mL比色管中，加一定量1mol·L-1氢氧化钠溶液，以中和硼酸，稀释至标线。加1.5mL纳氏试剂，混匀。放置10min后，同标准曲线步骤测量吸光度。

- ④空白试备孙验：以无氨水代替水样，做全程序空白测定。

答：有的，等我找一下

呵呵，找到了。

滴定法：氨和甲醛反应，生成等物质的量袜散的酸，然后用氢氧化钠标准溶液进行滴定。

需要的试剂：1、硫酸：0.05mol/L 2、NaOH标准滴定溶液：0.05mol/L 3.酚酞指示剂 4.甲醛溶液：30%，加几滴酚酞，用NaOH溶液调至微红

方法：取一定量的水样，加酚酞，用硫酸和NaOH调至微红。加入5ml甲醛溶液，用NaOH标准滴定溶液进行滴定。

- 都是些常用的试剂，搭首也不需要仪器，应该是最简单的方法了。取100ml样检测下限大概是3mg/L左右。再小就测不准知好数了，要用其它方法。没时间的话可以请人帮做或是送到环保部门去做。

答：污水中的氨氮测定用国标的蒸馏滴定法已经够简单了，而且适用，能满足较高氨氮的测定。

想要快速你得用到便携式的仪器，比如可以用哈希DR890，需要购买专门的药剂，测定一个样的时间半小时以内，直接读出结果，很方便。问题是你们学校很可能没兆清知有这些东西。

- 如果你有费用的话，可以花族消钱正派送去专门的化验室做，不便宜，还有你的论文用别人的数据也不太专业。

答：请使用氨氮测定仪测老郑定会很快的，YHNH—100型氨氮测定仪

工作原理：

利用碘化钾和碘化汞的碱性溶液与氨反应，生成淡红棕色胶态化合物，此颜色在

- 较宽的波长范围内（一般测量波长为410--425nm)具强烈吸收，用仪器内的单侍慎颂色光比孝局计，测定吸光度，进而计算出氨氮浓度。

- 答：有氨氮速测试剂盒，但是监测范围不高，你的水样如果氨氮属于低浓度则可以一试。速测盒厂址我下次贴上。

##### 问：污水中的氨氮的测定用凯氏定氮仪可以吗？有谁做过这方面的实验的，请教一下

答：凯氏定氮仪做起来也复杂的，用硼酸吸收液吸收，然后返滴定。

蒸煮的时候用蒸汽蒸，加强碱。你要是没有实验基本功，还是建议你别做。

还不如比色法，比色法也就两种，一个是水杨酸法、一个是纳什比色法。

要是实在没钱，买不起分光光度计，买比色测试试纸，大概比比吧。。其实分光光度计也不贵。

- 三种方法，我都用过，凯信中氏定氮还是在学校做毕业论文的时候用的，现在改坦空叫我再做一次，也不一核瞎定有这个勇气的。。

##### 问：哪里能找到化学专业的毕业论文啊？

答：有个范文网，应该可以团纤饥吧，不行的话，去论文网看看！

- 如果是大竖首学毕业论文，好像免费的很少，大塌返多需要money！

本文来源: https://www.lw75.cn/article/120c274d06e96b5d8a2fd8bb.html