# 国防科工委光学计量一级站

### 一、国防科工委光学计量一级站（论文文献综述）

康登魁,杨红,姜昌录,杨斌,郭羽,马世帮[1]（2011）在《紫外光学传递函数校准装置及测量不确定度评估》文中认为光学传递函数是评价光学系统成像质量的主要指标。针对目前光学传递函数测量仪只能覆盖可见光和红外波段的缺点,提出采用数字傅里叶分析法建立紫外波段（260nm-400nm）光学传递函数测量装置。该装置主要由目标发生器、准直系统、被测系统夹持器、像分析器、电子处理及计算机等部分组成。采用Visual C++编程,实现软件和底层硬件通讯、数据采集、模块转化以及图形可视化操作等功能。对该装置测量不确定度进行了评定,其测量不确定度为:轴上0.05。

杨红,康登魁,姜昌录,汪建刚,郭羽[2]（2010）在《基于数字傅里叶分析法的紫外光学传递函数测量装置研究》文中认为1引言光学传递函数（OTF,Optical Transfer Function）目前被公认为评价光学系统成像质量的主要指标。但是,目前的光学传递函数测试仪基本上只是覆盖了可见、红外中波以及红外长波等范围,紫外光学系统的OTF测量一直是制约紫外光学系统像质评价的瓶颈技术之一。国防科技工业光学计量一级站开始了相关领域

郭羽,杨红,杨照金,姜昌录,于帅[3]（2008）在《CCD摄像系统镜头的畸变测量》文中研究指明从畸变定义出发,讨论了畸变数学模型,介绍了精密测角法与比长法综合测量畸变的原理。通过放大率法标定出CCD探测器的像素距离当量,通过质心法求出点目标的质心,质心与原点的像素距离乘以像素距离当量得到精确长度。利用正切函数求出绝对畸变值,用最小二乘法解多组数据超定方程,求出拟和公式的系数。实际计算和数据处理结果表明:畸变数学模型在中视场范围内拟合效果很好。

杨照金,范纪红,郭羽,于帅[4]（2006）在《紫外计量测试技术研究》文中研究说明随着紫外技术在军事领域和民用领域的广泛应用,特别是紫外技术在探月工程中的应用,紫外计量测试技术近年来得到重视。国防科工委光学计量一级站多年来主要是建立可见与红外标准,但也建立了部分紫外计量标准,已具备如下基础:1.光谱透射比、反射比测量波长达到175nm已建立紫外-可见-近红外光谱透射比、反射比标准,该标准波长范围为175nm～2.5μm,可满足一般紫外材料和薄膜透射、反射特性校准检测。

胡铁力,李旭东,傅建明,薛战理,岳文龙[5]（2006）在《红外热像仪参数的双黑体测量装置》文中认为对红外热像仪参数双黑体测量装置的工作原理进行了介绍。装置采用双黑体及反射型靶标为温差辐射源,可实现黑体温度温差准直辐射的定期校准和红外热像仪参数测量量值的溯源,也可实现红外热像仪参数的可控性,以及对它进行稳定的、可复现的精确测量。推导出利用红外热像仪参数双黑体测量装置测量信号传递函数S iTF数学模型,分析了红外热像仪参数测量装置的客观因素——仪器常数,针对仪器常数对S iTF测量的影响进行了试验。试验结果表明,仪器常数对红外热像仪S iTF参数测量精度影响较大,并同时影响时域与空域NETD及3D噪声的准确测量。

梁燕熙[6]（2006）在《光学计量技术在月球探测工程中的作用》文中研究指明月球探测工程是一项复杂的多学科高技术集成的系统工程。整个工程实施阶段,光学探测系统占据着重要地位。各类光学传感器和系统精确的计量和测试,对确保整个工程顺利进行有着不容忽视的作用。该文从任务需求入手,叙述了国防科工委光学计量一级站已具备的条件和存在的差距,并提出了针对月球探测工程应开展的工作和研究方向。

李宏光,吴宝宁,施浣芳,袁良,俞兵,曹锋,杨峰[7]（2005）在《一种小型光谱色彩分析仪的设计》文中指出为解决目前颜色测量仪器测速慢、体积大的问题,采用先进的颜色测量方法——光电摄谱法,建立了一个测色的数学模型,设计了一种全自动测色的小型光谱色彩分析仪。仪器由照明系统、光电摄谱仪、信号采集与处理电路、测色软件四部分组成。详细阐述了照明系统和光电摄谱仪的设计。光电摄谱仪采用平场凹面光栅分光,线阵CCD接收,缩小了仪器体积。利用此仪器测量7块标准色板,色品坐标测量不确定度小于0.01,测试周期为1秒。结果表明,此仪器不仅精度高,还满足了工业生产中对测色的速度和准确度要求。

李旭东,胡铁力,岳文龙,付建明,薛战礼,阎晓宇,王学新[8]（2005）在《红外热像仪SiTF的测试研究》文中提出信号传递函数（SiTF）是评价红外热像仪性能的最基本且最关键的技术指标之一,它是响应度函数的线性部分,从响应度函数测试曲线中可得到待测系统增益、线性度、动态范围和饱和度的信息。采用高精度的双黑体反射靶标评估系统对CEDITIIA型热像仪的SiTF进行了测试分析。该系统保证了背景辐射的均匀稳定,且受环境温度变化的影响极小,从而大大提高了测量的准确性和可靠性。最后给出了测试SiTF时出现波动的多种可能原因。

李宏光,吴宝宁,施浣芳,袁良,杨峰,俞兵,曹锋[9]（2005）在《几种颜色测量方法的比较》文中指出本文回顾了颜色测量的历史,分析比较了目视法、光电积分法和分光光度法三类颜色测量方法,重点阐述了目前最先进的测色方法——光电摄谱法。简述了目前国内外测色仪器的产品现状,展望了仪器测色的发展趋势。

王雷,杨照金,黎高平,宗亚康[10]（2005）在《红外光学材料折射率温度系数测量装置》文中指出本文介绍一台红外光学材料折射率温度系数测量装置。该装置是由温控系统、精密测角系统、光学系统和电器控制系统等组成的一台高精度全自动化测量系统,采用改进的自准直法测量折射率温度系数值。该装置达到的主要技术指标:工作波长为2～12μm,温度范围为-50～150℃,测量不确定度为3%,可满足各种红外光学材料折射率温度系数测量的要求。利用该装置对红外材料锗折射率温度系数值进行了测量,并对测量数据进行了报道。

### 二、国防科工委光学计量一级站（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、国防科工委光学计量一级站（论文提纲范文）

#### （5）红外热像仪参数的双黑体测量装置（论文提纲范文）

引言

1 红外热像仪参数双黑体测量装置

1.1 红外准直辐射系统

1.2 图像数据采集存储系统

1.3 温差靶测控系统

1.4 计算机测控系统

2 红外热像仪信号传递函数SiTF测量

3 总结

#### （6）光学计量技术在月球探测工程中的作用（论文提纲范文）

引言

1 光学计量在月球探测工程中的重要地位

2 光学计量在月球探测工程测试方面具备的条件

2.1 光学计量测试概况

2.2 月球探测工程中光学计量测试已具备的条件

2.2.1 光谱透射比、反射比计量测试

2.2.2 光谱椭偏仪

2.2.3 低温辐射计

2.2.4 近紫外辐照度计量测试

2.2.5 紫外光学材料折射率计量测试

2.3 光学计量一级站在深空探测方面已开展的工作

3 当前存在的问题和差距

4 建 议

#### （7）一种小型光谱色彩分析仪的设计（论文提纲范文）

引言

1 测色系统和数学模型

1.1 光谱色彩分析仪原理

1.2 数学模型

2 照明系统和光电摄谱仪设计

2.1 照明系统

2.2 光电摄谱仪

2.2.1 分光光路光栅的选择

2.2.2 探测器选择

3 仪器标定

3.1 波长标定

3.2 能量标定

3.3 自动调零

4 实验结果分析

#### （8）红外热像仪SiTF的测试研究（论文提纲范文）

引言

1 测试系统

2 测试原理

3 测试结果

4 结果讨论

#### （9）几种颜色测量方法的比较（论文提纲范文）

引言

1 目视法

2 光电积分法

2.1 测量原理

2.2 光电积分式仪器

3 分光光度法

3.1 测量原理

3.2 测量方法

3.2.1 按照光谱组成划分

3.2.2 根据光谱信号采集方式划分

(1) 光谱扫描法

(2) 光电摄谱法

3.3 分光测色仪器

4 发展趋势

#### （10）红外光学材料折射率温度系数测量装置（论文提纲范文）

引言

1 测量原理

2 测量装置

3 不确定度分析

4 测量结果

### 四、国防科工委光学计量一级站（论文参考文献）

- [1]紫外光学传递函数校准装置及测量不确定度评估[A]. 康登魁,杨红,姜昌录,杨斌,郭羽,马世帮. 中国光学学会2011年学术大会摘要集, 2011

- [2]基于数字傅里叶分析法的紫外光学传递函数测量装置研究[A]. 杨红,康登魁,姜昌录,汪建刚,郭羽. 第十三届全国光学测试学术讨论会论文（摘要集）, 2010

- [3]CCD摄像系统镜头的畸变测量[J]. 郭羽,杨红,杨照金,姜昌录,于帅. 应用光学, 2008(02)

- [4]紫外计量测试技术研究[A]. 杨照金,范纪红,郭羽,于帅. 第十一届全国光学测试学术讨论会论文（摘要集）, 2006

- [5]红外热像仪参数的双黑体测量装置[J]. 胡铁力,李旭东,傅建明,薛战理,岳文龙. 应用光学, 2006(03)

- [6]光学计量技术在月球探测工程中的作用[J]. 梁燕熙. 应用光学, 2006(01)

- [7]一种小型光谱色彩分析仪的设计[J]. 李宏光,吴宝宁,施浣芳,袁良,俞兵,曹锋,杨峰. 应用光学, 2005(06)

- [8]红外热像仪SiTF的测试研究[J]. 李旭东,胡铁力,岳文龙,付建明,薛战礼,阎晓宇,王学新. 应用光学, 2005(05)

- [9]几种颜色测量方法的比较[J]. 李宏光,吴宝宁,施浣芳,袁良,杨峰,俞兵,曹锋. 应用光学, 2005(03)

- [10]红外光学材料折射率温度系数测量装置[J]. 王雷,杨照金,黎高平,宗亚康. 应用光学, 2005(03)

本文来源: https://www.lw75.cn/article/3eb07f2fc05311fca0127042.html