# 灌浆对贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕的影响分析

### 一、贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕灌浆效果分析（论文文献综述）

玉华柱[1]（2021）在《老口航运枢纽一期泄水闸坝工程地质及其坝基处理》文中研究说明介绍了老口航运枢纽泄水闸坝的工程布置特点和基本地质条件,以及一期泄水闸坝基础开挖后揭露的实际地质情况。针对一期泄水闸坝地基存在局部泥岩质软、力学强度较低和泡水膨胀、失水易开裂等地质缺陷,采取了建基面开挖覆盖保护、软弱岩层深挖换填以及固结灌浆等处理措施,有效解决了施工中出现的工程地质问题,极大提高闸坝地基承载力、变形模量等力学强度,确保泄水建筑物基础的稳定安全。

黄强[2]（2018）在《水利枢纽工程项目建设管理研究 ——以南宁市邕宁水利枢纽工程为例》文中认为水利枢纽工程一般具有防洪、发电、航运、灌溉等功能。近年来,我国为发挥水利枢纽工程的巨大社会作用,掀起了建设高潮。为更高效地推进各项工作,使项目能够顺利完工,水利枢纽工程建设单位都会引入项目管理理念。国内外相关学者和专家对项目管理做了大量的研究,得出了许多相关的理论;但是项目管理在水利枢纽工程中的应用研究相对较少,特别是从项目建设单位角度考虑的研究成果更加缺乏,不能满足水利枢纽工程建设的需要。本文主要开展南宁市邕宁水利枢纽工程项目管理研究,详细介绍了该项目的建设情况并指出项目建设存在的主要问题,通过对项目管理理论知识的研究及结合实际施工情况分析,最终得出邕宁水利枢纽工程在项目前期工作管理、施工进度管理、成本管理、质量管理等几个主要方面有效措施。实践证明,邕宁水利枢纽工程通过开展有效的项目管理,项目建设的整体目标得到有效的控制实施,工程施工进度、成本、质量和安全等管理成效显着,达到预期的目标;此外,项目管理过程中实施的新技术对整个项目的建设起到了极大的积极作用。通过本文的研究,希望能为相似的水利枢纽工程建设提供借鉴和帮助。

敬璟辉[3]（2017）在《帷幕灌浆技术在病险水库防渗整治中的应用》文中研究说明在水库工程防渗治理中,帷幕灌浆技术是一种常用的防渗技术,可以显着提升水库的稳定和安全性。本文以实际工程为例,对帷幕灌浆防渗设计进行了分析,然后对帷幕灌浆施工技术进行了探讨。

王成,赵利平[4]（2015）在《岩溶地基上在役水工结构三维有限元分析和加固效果研究》文中提出为分析岩溶地基对上部水工结构稳定的影响,通过有限元软件ANSYS,建立岩溶地基-上部结构相互耦合的三维数值计算模型,对运行过程中的水工结构进行非线性有限元分析,得到了处于岩溶地基上的水工结构在正常蓄水位工况下的应力及位移分布情况。研究结果表明,溶洞的存在导致上部结构出现不利变形和应力集中,结构稳定性降低。同时,通过对比分析加固前后水工结构特征位置的应力与位移,论证了加固措施的可行性和合理性,为岩溶区类似工程提供理论依据。

覃政平[5]（2014）在《贵港航运枢纽拦河坝帷幕灌浆施工技术与效果分析》文中提出结合贵港航运枢纽工程坝址工程地质条件,简述拦河坝基础帷幕灌浆设计、施工技术、遇到的技术难题及解决的办法,并通过注浆量分析、压水试验、声波测试、钻孔取样等对帷幕灌浆效果进行分析评价,结果:质量等级为优良,帷幕灌浆效果良好。

丁干[6]（2013）在《浙江A水利枢纽工程可行性研究》文中认为改革开放以来，中国的经济实现了快速增长，与此同时，我国对能源的需求越来越高。能源需求增长为水电行业的发展提供了良好的机遇。当前，我国能源消费结构不合理，化石燃料占据我国能源消费90%左右，而水电能源作为一种无污染、高能效的绿色清洁能源尚不足10%，大力开发利用水电能源将是我国能源投资的重要方向。近年来，随着我国经济实力的增强，经济建设项目也越来越多，但与此同时，很多的建设项目并没有进行事前调查分析和可行性研究，导致很多项目投资的失败。本文的意义就在于为项目可行性研究提供了一个理论分析框架和案例研究对象。本文以浙江A水利枢纽工程为实例作为分析对象，运用可行性研究相关理论和知识，采取定量分析和定性分析相结合的方法对该项目进行分析和评价，论证了项目实施的可能性。该项目不仅具有良好的经济效益，同时也会带来良好的社会效益和环境效益，各项评价指标较优，是一个值得投资兴建的水利枢纽工程。同时，本文研究结果和研究方法对其他项目也具有一定的参考和借鉴价值。全文可分为六个部分。第一部分是绪论，介绍项目的背景及国内外关于可行性理论的研究现状。第二部分首先介绍了水利枢纽工程定义、等级划分、工程内容等背景性知识。接着介绍了项目评价的主要内容：包括项目建设的必要性、市场分析、经济分析和风险分析等。叙述了工程分析评价的两种分析方法：定性分析法和定量分析法。最后确定了项目评价的三个基本原则。第三部分重点分析了当前我国水电行业发展现状，同时对水电行业市场需求及价格变化前景进行预测。第四部分主要内容是介绍项目概况和市场分析。第五部分主要是对浙江A水利枢纽工程项目进行财务评价。第六部分是对项目风险性进行分析，结合项目实际情况，提出了针对性解决方案。

卢伟[7]（2011）在《粤北岩溶地基通航枢纽加固现场监测及数值分析》文中认为架桥石枢纽位于广东英德市浛洸镇，建成于1971年,上距黄茅峡航运枢纽16.4km,其船闸位于枢纽大坝上游右侧,地处地质结构复杂的石灰岩（喀斯特）地区,枢纽坝址溶洞、溶槽发育。由于枢纽年久失修,岩溶发育导致冲刷、渗漏及渗透稳定问题,对枢纽形成安全隐患。针对此类典型的粤北岩溶问题,采取了闸室墙外侧加挂砼墙、闸墙固结灌浆,溶洞填充灌浆等一系列的加固方法。为分析验证此类针对岩溶地基及其上部通航枢纽新的加固方法的可行性,通过施工前的理论分析,施工时的现场监测,施工后的监测数据测试分析及数值模拟等方法进行了以下几个方面的工作:1.系统综述粤北地区岩溶的发育机理、特征、危害、相关勘探方法以及研究现状。2.结合现场工程实践,对架桥石加固施工工序和方法进行总结,研究监测的范围,内容、方法,提出现场监测方案。3.研究现场监测施工中埋设的混凝土应变计和钢筋应力计等仪器的布设,对监测的数据成果进行深入分析,指导现场施工。4.用ANSYS软件建立架桥石船闸的数值模型,并与监测数据进行对比,验证模型的正确性,分析加固施工前后闸墙应力变化情况,并计算在最不利组合下枢纽的安全性。通过以上的研究工作,在对现场监测监测成果进行综合对比分析,得出经过闸室墙外挂砼和溶洞地基固结灌浆处理后,原闸墙内的应变值、轴力值以及竖向位移值都趋于或者达到稳定状态,整个通航枢纽上部回到安全受力状态,表明这种针对位于岩溶地基上老旧通航枢纽的加固方法切实有效,值得推广;数值模型所得位移和应力值与原型观测值较为吻合,证明模型可以较为准确地模拟岩溶地基上通航枢纽的受力和沉降状态,用模型计算加固后的枢纽在运行期最不利荷载组合下所得应力值和沉降值都在安全容许范围内。

徐波[8]（2006）在《武都水库工程坝基开挖爆破安全监测技术研究》文中提出四川武都水库工程位于四川省江油市武都镇上游约4Km，是涪江上一座具有防洪、灌溉、发电、供水、改善环境、旅游和水产养殖等综合利用效益的龙头水库，水库总库容5．72亿m3，电站装机容量为3×50MW，枢纽主要建筑物有碾压混凝土重力坝和坝后式厂房等。拦河大坝为碾压混凝土重力坝，最大坝高119．14m。河床坝基以白云岩为主，坝基中存在断层破碎带、层间错动带带内岩体破碎，完整性较差，呈散体结构，属Ⅴ类坝基，按照相关规程规范进行坝基开挖爆破安全监测是必要的。本文结合武都水库工程坝基开挖施工生产进行爆破振动监测与爆破影响深度检测，通过爆破振动监测成果分析，提出了武都水库工程坝基开挖爆破振动速度传播规律公式、单段装药量与距离的关系，为爆破技术参数调整和优化提供了指导和参考。通过爆破影响深度检测，提出了爆破后坝基岩石松动范围，为武都水库工程坝基保护层开挖方案优化提供了实测依据。在此基础上提出的坝基开挖爆破的主要技术参数，为武都水库工程坝基安全、快速开挖提供了重要的技术支持。武都水库工程坝基地质条件比较复杂，后续施工中应进一步加强爆破安全监测并根据开挖揭示的地质条件和监测成果及时调整相关施工技术参数。武都水库工程坝基地质条件在我国西南地区具有典型的代表意义，本文研究的成果可供同类工程参考。

潘永纯[9]（2002）在《连江航运枢纽坝基勘测与加固》文中指出 架桥石航运枢纽位于广东省英德市 洸镇,建于1971年,为连江11座航运枢纽中的最末级,现已是集航运、发电、灌溉于一体的综合利用枢纽。枢纽拦河坝左、右坝段均被地方政府改为电站,中间坝段为23跨旋倒门,用于正常挡水和排洪。2001年11月20日,航道维护人员发现下游消能部分大面积明显下沉,经潜水员进一步测探,发现中间坝段左起第一至第五跨25米坝段坝底基础被淘空1.5～2.0米深,范围延伸至上游端,下游消力池、护坦、海漫破损下沉至标高22.5米,但上游粘土铺盖保存完好未被击穿。

梁鸿[10]（2001）在《贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕灌浆效果分析》文中研究表明贵港航运枢纽工程拦河大坝基础岩石坚硬 ,完整性较好 ,力学强度高 ,但岩体透水率较大 ,平均透水率达39.5 6Lu ,需要进行防渗帷幕灌浆。本文对大坝基岩防渗帷幕灌浆的布置、施工方法、施工工艺进行了论述以及对灌浆效果进行了分析。拦河大坝基岩防渗帷幕灌浆共布置灌浆孔 2 71个 ,压水检查孔 2 8个 ,声波检测井 6个 ,经压水试验和声波检测 ,均能满足设计要求 ,取得了满意的效果

### 二、贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕灌浆效果分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕灌浆效果分析（论文提纲范文）

#### （1）老口航运枢纽一期泄水闸坝工程地质及其坝基处理（论文提纲范文）

1 工程概况

2 枢纽泄水闸坝布置特点

3 坝址泄水闸坝段工程地质条件

4 一期泄水闸坝建基面开挖揭露地质情况

5 一期泄水闸坝主要工程地质评价及其坝基处理

5.1 闸坝地基承载力及处理措施

5.2 坝基渗漏评价及处理措施

5.3 坝基抗滑稳定评价及处理措施

6 结语

#### （2）水利枢纽工程项目建设管理研究 ——以南宁市邕宁水利枢纽工程为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及其意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 项目管理发展综述

1.2.2 水利枢纽工程项目管理研究现状

1.3 研究内容及研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第二章 项目管理理论基础

2.1 项目管理的相关概念

2.2 项目管理相关理论基础

第三章 邕宁水利枢纽项目建设概况

3.1 工程项目建设的背景

3.1.1 项目建设位置

3.1.2 项目建设功能和意义

3.2 邕宁水利枢纽工程建设基本情况

3.2.1 建设主要内容

3.2.2 工程量及投资计划

3.2.3 项目组织

3.3 邕宁水利枢纽工程建设存在的问题

第四章 加强邕宁水利枢纽工程项目建设管理措施

4.1 前期工作管理措施

4.1.1 积极寻求政府层面大力支持

4.1.2 重点抓好工程各类招标管理工作

4.2 施工进度管理措施

4.2.1 施工难点和关键线路

4.2.2 施工进度计划编制和审核

4.2.3 建设单位的协调管理

4.2.4 施工进度考核

4.2.5 项目建设完成情况

4.3 工程成本管理措施

4.3.1 招标文件编制

4.3.2 施工阶段造价控制管理

4.4 工程质量管理措施

4.4.1 调整提高质量管理目标

4.4.2 建立健全质量管理制度

4.4.3 产格施工过程质量管理

4.4.4 项目工程质量管理成果

4.4.5 项目新技术应用

4.5 项目建设形象进度面貌

第五章 结论和展望

5.1 研究结论

5.2 研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文情况

#### （3）帷幕灌浆技术在病险水库防渗整治中的应用（论文提纲范文）

1案例介绍

2 帷幕灌浆技术在防渗加固中的设计

2.1 帷幕布设

2.2 左、右坝肩帷幕的设计

3 帷幕灌浆的施工要点

3.1 钻孔施工

3.2 冲洗、压水试验

3.3 灌浆施工

3.4 封孔

3.5 工程质量检验

4 防渗效果检验

5 结论

#### （4）岩溶地基上在役水工结构三维有限元分析和加固效果研究（论文提纲范文）

1 引言

2 有限元基本理论与本构模型

2.1 有限元基本理论

2.2 本构模型

3 拦河坝三维有限元模拟分析

3.1 工程概况

3.2 有限元模型

3.3 材料参数及计算工况

3.3.1 材料参数

3.3.2 计算工况

4 计算结果

4.1 位移分析

4.2 应力分析

5 加固效果分析

5.1 加固措施

5.2 加固效果分析

6 结语

#### （5）贵港航运枢纽拦河坝帷幕灌浆施工技术与效果分析（论文提纲范文）

1 工程概况

2 工程地质条件

3 灌浆设计

3.1 溢流坝段

3.2 非溢流坝段

4 帷幕灌浆施工

4.1 钻孔

4.2 钻孔冲洗及压水试验

4.3 灌浆材料

4.4 灌浆压力及浆液浓度

4.5 灌浆分段

4.6 灌浆方法

4.7 抬动监测

4.8 灌浆结束标准及封孔

5 施工技术难点及解决办法

5.1 灌浆中断

5.2 串浆

5.3 地表冒浆

5.4 孔口涌水

5.5 遇溶洞溶槽

6 灌浆效果分析

6.1 注浆量分析 (见表1)

6.2 压水试验 (见表2)

6.3 声波测试

6.4 钻孔取样

6.5 效果评价

#### （6）浙江A水利枢纽工程可行性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 本文研究背景及必要性

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外可行性研究理论发展

1.2.2 国内可行性研究现状

1.3 本文研究目的和意义

1.4 本文研究思路

第2章 水利枢纽工程项目评价

2.1 水利枢纽工程概述

2.1.1 水利枢纽定义

2.1.2 等级划分

2.1.3 水利枢纽工程

2.2 水利枢纽评价内容

2.2.1 项目的必要性评价

2.2.2 项目市场分析评价

2.2.3 项目经济评价

2.2.4 项目风险性评价

2.3 项目投资分析方法

2.4 项目分析评价原则

2.5 本章小结

第3章 水电行业发展情况分析

3.1 国内水电行业基本概况

3.2 浙江水电行业现状

3.2.1 浙江省水能资源情况

3.2.2 全省水电资源开发建设情况

3.3 水电行业市场前景分析

3.3.1 需求总量及速率分析预测

3.3.2 价格改革分析及预测

3.4 本章小结

第4章 项目概况与市场分析

4.1 项目概况

4.1.1 项目基本情况

4.1.2 项目建设内容

4.2 项目建设情况和施工进度

4.2.1 施工总进度

4.2.2 项目建设情况

4.3 市场分析预测

4.3.1 项目所在地经济发展背景

4.3.2 城市供水现状

4.3.3 城市用水需求预测

4.3.4 用电需求预测

4.4 本章小结

第5章 财务评估

5.1 销售收入

5.2 成本估算

5.3 项目总投资

5.4 贷款偿还能力分析

5.5 敏感性分析

5.6 盈亏平衡点分析

5.7 评价结论

第6章 项目风险性分析

6.1 风险因素

6.1.1 政策风险

6.1.2 市场风险

6.1.3 技术风险

6.1.4 环境与移民风险

6.1.5 投资风险

6.2 水利水电建设工程风险处理方案

6.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （7）粤北岩溶地基通航枢纽加固现场监测及数值分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 粤北地区岩溶概述

1.2.1 岩溶发育概述

1.2.2 岩溶危害及勘探方法

1.2.3 粤北岩溶研究现状

1.3 问题的提出

1.4 本文研究内容及技术路线

第二章 岩溶地基通航建筑物加固方法及监测方案

2.1 岩溶地基通航建筑物加固方法

2.1.1 闸墙外包裹挂网砼

2.1.2 闸墙内固结灌浆

2.1.3 溶洞填充灌浆

2.2 现场监测方案设计

2.2.1 监测目的

2.2.2 监测方案

2.3 监测仪器现场布设及安装施工

2.3.1 现场监测仪器的布设

2.3.2 混凝土应变计的埋设施工

2.3.3 钢筋应力计的埋设施工

2.3.4 水准点的布设施工

第三章 现场监测试验成果分析

3.1 监测数据预处理

3.1.1 奇异值剔除

3.1.2 漏测值插补

3.2 沉降观测成果分析

3.2.1 沉降趋势简析

3.2.2 沉降值预测

3.3 闸墙内应变成果分析

3.3.1 应变计原理

3.3.2 测量应变误差来源分析

3.3.3 混凝土应变值计算

3.4 闸墙轴力成果分析

3.4.1 振弦式钢筋应力计原理

3.4.2 轴力变化趋势

3.4.3 非荷载轴力影响因素分析

3.4.4 闸墙实际轴力计算

3.4.5 本章小结

第四章 岩溶地基通航枢纽模型建立及应用

4.1 有限元理论简介

4.1.1 有限元法求解过程

4.1.2 ANSYS 软件简介

4.2 有限元模型的建立

4.2.1 模型断面选择

4.2.2 模型简化

4.2.3 材料建模

4.2.4 坐标与网格划分

4.3 岩溶加固期闸室墙计算分析

4.3.1 荷载及水位条件

4.3.2 参数选择

4.3.3 有限元计算

4.4 模型计算成果与监测成果对比分析

4.4.1 水平应力对比分析

4.4.2 垂直应力对比分析

4.5 有限元模型的应用

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 本文主要结论

5.2 对今后研究工作的展望

参考文献

致谢

附录 A(攻读学位期间发表的论文)

附录 B(攻读学位期间参加完成的科研课题项目)

详细摘要

#### （8）武都水库工程坝基开挖爆破安全监测技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 前言

1.1 爆破安全监测必要性

1.2 爆破测试技术的内容和方法

1.3 国内外工程爆破测试技术的发展历史及现状

2 工程概况及研究技术路线

2.1 工程概况

2.1.1 工程介绍

2.1.2 工程区地质条件

2.2 研究技术路线

3 爆破振动监测

3.1 爆破振动监测的原理及方法

3.2 试验时间和仪器

3.3 测试方法

3.4 试验部位

3.5 爆破参数

3.6 爆破振动衰减公式选择

4 监测结果

4.1 质点振动速度、加速度、位移、频率及波延时间

4.2 各组测点振动速度时程曲线

5 爆破振动监测成果分析及安全性评价

5.1 各组监测数据分析

5.2 爆破振动时域分析

5.3 爆破振动频谱分析

5.4 爆破振动安全性评价

5.4.1 质点振动速度

5.4.2 质点振动加速度

5.4.3 质点振动位移

5.4.4 质点振动频率

5.4.5 波延时间

5.4.6 爆破振动监测结论及建议

6 爆破影响深度检测

6.1 试验目的

6.2 检测方法及仪器

6.3 检测时间及部位

6.3.1 检测时间

6.3.2 检测部位

6.4 爆破区及爆破参数

6.5 检测成果

6.6 声波波速特性分析

6.6.1 爆破效果及最大波速、最小波速

6.6.2 判断标准

6.7 主要结论

6.8 保护层开挖的主要措施

6.9 武引工程保护层爆破的主要技术措施

7 结语

参考文献

作者在读期间科研成果简介

致谢

### 四、贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕灌浆效果分析（论文参考文献）

- [1]老口航运枢纽一期泄水闸坝工程地质及其坝基处理[J]. 玉华柱. 广西水利水电, 2021(05)

- [2]水利枢纽工程项目建设管理研究 ——以南宁市邕宁水利枢纽工程为例[D]. 黄强. 广西大学, 2018(12)

- [3]帷幕灌浆技术在病险水库防渗整治中的应用[J]. 敬璟辉. 低碳世界, 2017(14)

- [4]岩溶地基上在役水工结构三维有限元分析和加固效果研究[J]. 王成,赵利平. 工程建设与设计, 2015(07)

- [5]贵港航运枢纽拦河坝帷幕灌浆施工技术与效果分析[J]. 覃政平. 广西水利水电, 2014(02)

- [6]浙江A水利枢纽工程可行性研究[D]. 丁干. 湘潭大学, 2013(06)

- [7]粤北岩溶地基通航枢纽加固现场监测及数值分析[D]. 卢伟. 长沙理工大学, 2011(05)

- [8]武都水库工程坝基开挖爆破安全监测技术研究[D]. 徐波. 四川大学, 2006(05)

- [9]连江航运枢纽坝基勘测与加固[J]. 潘永纯. 珠江水运, 2002(10)

- [10]贵港航运枢纽拦河坝基础帷幕灌浆效果分析[J]. 梁鸿. 红水河, 2001(04)

本文来源: https://www.lw75.cn/article/7094c20e4f626244b2cfc30c.html