# 三层交换技术在安防监控传输网络中的应用

### 一、三层交换技术在安全监测传输网络中的应用（论文文献综述）

张宝霞[1]（2020）在《MSTP技术在企业自愈网中的应用研究》文中认为宁东矿区（以下简称矿区）拥有厂矿及衍生单位40余个,地理位置分散且分布广阔,矿区建设大力推进,通信网络受外界环境及施工等因素影响日趋显着,近几年矿区大量新业务和安全监测应用系统全趋向于IP以太网方向,原有IP以太网采用星型和树型相结合的网络拓扑结构,以光纤直驱模式进行传输,通信线网运行正常的情况下,网络数据虽可高效传输,但业务不受保护,各类施工导致光缆中断次数连年攀升,网络中断现象频繁发生,管理和维护成本居高不下,光纤直驱的传输模式已难以适应矿区通信发展对IP以太网传输的安全性、可靠性要求,构建企业自愈网势在必行。针对矿区通信网络传输系统存在的不足,本论文根据矿区实际情况,提出利用MSTP技术对矿区早期已建设形成的面向电路交换的传统SDH（同步数字体系）光传输系统进行优化改造,充分保护和利用现有网络资源,构建MSTP自愈网,保证矿区传统业务（如TDM、PSTN语音等）的同时支持IP以太网数据业务的快速增长。论文给出了 MSTP和自愈网技术发展及现状,着重分析了 MSTP中级联、虚级联、LCAS链路容量控制、GFP通用成帧协议、MPLS等关键技术,对MSTP基于SDH的自愈环网分类进行了讨论分析,在此基础上给出矿区基于MSTP的自愈网建设方案,通过实践,解决了矿区通信网络传输不安全、不可靠、不稳定的问题,并最终实现矿区各单位IP以太网、视频会议、语音等多种业务接入、处理、传送和一体化管理,便于维护且节约了投资。通过本文的研究、实验和结果应用表明,基于SDH的MSTP技术优良的环保护机制、完善的网络管理性能、灵活的多业务接入功能、智能的在线性能监测功能大幅提升了矿区通信网络系统传输的可靠性,降低了管理维护成本,在复杂的多业务网络环境中具有明显的应用优势,验证了对通信网络传输系统改造升级的可行性。

卢鲲[2]（2020）在《列车实时以太网三层交换技术研究》文中研究说明近年来随着列车高速化、智能化的不断发展,列车通信网络传输信息量剧烈增加,其对列车通信网络的传输速度及实时性要求更加严苛,传统绞线式列车总线WTB与多功能车辆总线MVB难以满足要求,而基于实时以太网的列车骨干网络ETB和列车组成网络ECN应用更加广泛,ETB与ECN两种网络之间的信息交互是列车通信网络的基础,为此,开展ETB与ECN之间三层交换技术研究有着重要意义。本文采用二层硬交换和网络层软交换的设计方案,研制了ETB与ECN三层交换设备原理样机,完成了软硬件设计与功能测试,并开展了列车地面调试实验应用。二层硬交换基于Marvell 88E6095实现,支持虚拟局域网VLAN划分和端口镜像;网络层软交换基于STM32F407控制器开展设计,移植了μCOS-II实时操作系统,深度修改了LWIP协议栈,建立了动态路由表,并利用软件实现了IP数据包的路由转发。STM32F407作为主控芯片,通过MII接口与Marvell 88E6095连接,实现其芯片管理,同时基于实时操作系统,完成路由转发、网卡数据监测、系统运行状态监测、交换机命令配置等多个实时任务。对列车拓扑发现协议进行了研究,给出了初步的软件设计方案。最后对ETB三层交换机的二层交换、三层交换、交换机级联、被动旁路等功能进行测试,同时完成了交换机的RCF2544测试、高低温测试以及EMC测试,并对该课题做出总结和展望。

颜光[3]（2018）在《某高职院校校园网改造方案的设计与实施》文中研究说明近二十年,社会持续不断的发展,伴随着计算机也快速的发展,许多新技术不断的浮现,同时支持新技术的硬件设备也渐渐的普及。国内各大高校的校园网络也得到了快速发展。但随着高校学生的不断增加,校园网络的用户数量快速增长,大量新的应用不断呈现,早期建设的校园网络已无法满足现在师生对网络的需求。为了进一步推动数字校园信息化建设,给在校师生的学习、工作、生活提供更好的网络应用环境,本课题拟为某高职院校打造一个高速、安全、便捷、绿色的校园无线网络以及对有线网络进行千兆接入更新。无线校园网络与学校有线网络相融合,在网络管理、校园网认证上均实现了统一,校园网络结构进一步简化,网络的性能得到了很大提升,包括访问速度以及效率等。根据对该高职院校的校园网络进行调查分析,我们着重对该高职院校的整体网络架构进行了新的设计和规划。主要选择了更加合适的三层网络结构,对核心网络也进行了设计和规划,同时对核心设备进行了升级,如交换机,防火墙等。通过改造促进了校园网络中新设备与老设备的兼容性更加合理。随着学校新的应用系统出现,各服务器的运维变的很困难。随着云计算、虚拟化技术的不断发展,本课题研究了服务器进行虚拟化改造的方案,充分提升设备管理水平,且使数据得到了更可靠的保障。为解决光纤管网覆盖范围小的问题,设计了满足网络、视频监控等系统建设要求的骨干光纤管网方案。随着设备越来越多,原有机房已经无法满足使用的需要,本文论述了校园网的现状、分析了校园网中存在的问题、提出了升级改造方案,详细阐述了相关主要设备的选型标准。为了满足全校师生对无线网络的需求,本次校园网的升级改造方案新增了无线网络的规划设计。经过高校网络的升级换代,网络的安全性和可靠性得到了很大的提高。虚拟化使服务器管理更加科学方便,提高了服务器的安全性和稳定性。双活存储系统使数据安全更加安全;新骨干光纤管网已基本覆盖了校区的重要场所。新的中央机房也为整个校园网的运行提供了安全保障,质量上乘,环境稳定。高清晰度网络监控系统的建设有利于高校的安全与发展。总体而言,本次校园网升级方案的实施取得了令人满意的效果。

樊岳峰[4]（2015）在《株洲联通基于PON网络的DCN网络优化的研究》文中指出本文通过研究DCN（Data Communication Network）网络的特点及相关技术,结合株洲联通本地DCN网络的实际特点建立场景模型,研究最合理的网络优化方案,解决省—地市—区、县—乡镇四级网络建设瓶颈的现状。文章首先介绍了DCN网络的现状和相关技术,重点阐述PON（Passive Optical Network）网络的组网特点,技术优势;其次在现有DCN网络的基础上优化网络结构,提出DCN网络与PON网络相结合的优化方案;最后在株洲联通DCN网络中,在联通性的实验测试中验证了DCN网络与PON网络相结合是可行的。论文将PON网络的接入特点整合到DCN网络中的方案,为解决传统SDH（Syncironous Digital Hierarchy）网络的接入瓶颈和困难具有指导性意义。

齐运瑞[5]（2013）在《三层交换技术在某集团综合信息服务网络中的应用研究》文中研究说明“焦作煤业集团综合信息服务系统”从本质上来说就是一个专业的呼叫中心系统。系统利用通讯网络为纽带,综合计算机、语音、电话、传真、查询控制等技术构成了一个多功能模块的综合信息服务平台。本课题是根据“焦作煤业集团综合信息服务系统”的各个模块功能需求、各种设备性能需求等方面对其进行的一个基本的网络规划和设计。具体来说有IVR自动语音、人工座席、决策分析、综合查询、系统维护、质量监督、WEB网站（含Skype接入和接口数据查询）、实时录音、短信会议通知平台、接口数据查询等模块。设备性能需求主要考虑各个功能模块服务器、核心交换机、汇聚交换机以及主干网防火墙等设备。在规划过程中遵循了网络规划的一般原则,体现了当前网络的核心技术——三层交换技术及虚拟局域网技术。在具体的网络设计中,主要分为三大模块内容,即网络硬件系统设计、网络软件系统设计和网络实施、测试与维护。在网络硬件系统设计中,主要介绍了网络拓扑结构的选择、网络层次结构的划分、服务器的选型、网络类型选择及相关组网设备选型等内容。其中,网络拓扑结构是硬件设计中最重要的内容。网络拓扑结构的选择主要基于网络的可靠性、网络的可扩充性、组网费用以及实际的网络需求等因素。最终确定采用星型结构和总线型结构混合组成的混合型结构。在网络软件系统设计中,主要介绍了网络操作系统的选择、数据库管理系统的选择、IP地址规划与分配等内容。其中,IP地址规划与分配是软件设计中最重要的内容。IP地址规划与分配主要根据需要来确定网络类别、分配网络号、分配主机号、确定子网掩码以及进行IP地址分配等。最终确定此次焦煤集团综合信息服务系统内部全部采用172.19.61.0/24段地址,即使用24位做为网络号段,8位用来存放主机号段。最后,根据网络的整体设计进行网络实施、网络测试及系统试运行,并且对正式运行以后的软件管理与维护提出方案。“焦作煤业集团综合信息服务系统”建成以后,为焦作煤业集团的职工提供一个全方位的“服务平台”；为工作人员提供一个实用的“操作平台”；为管理者提供一个方便的“监控平台”；为决策者提供一个可靠的“决策支持平台”。依靠便捷的信息网络优势,快速、准确的完成信息的上情下达、下情上达,从而提高集团工作服务水平,为创建社会主义和谐社会做出积极贡献。

张立峰[6]（2011）在《基于防火墙和三层交换机的校园网络安全策略研究》文中研究表明随着校园信息化水平的提高、校园网络规模的不断扩大,随之而来的网络安全、网络性能的问题日益加深。究其原因,一是目前互联网病毒的扩散、黑客技术的日益普及,二是传统网络体系结构随着网络技术的基本已经渐渐无法跟上时代。传统的防火墙-路由-交换的网络体系模式很难在网络安全与网络性能上进行很好的兼顾。尤其是在我国,高校的扩展速度快,网络使用人数多、网络使用者的素质参差不齐,网络性能升级要求频繁。传统的网络拓扑机构、网络模式下升级成本很高。进而,本论文关于设计而采用三层交换技术的网络架构,很大程度上避免了传统交换技术的缺陷,能改善网络整体性能。与传统的二层校园网络设计相比,近来三层交换技术越来越受到企业用户的关注,应用也越广泛,目前,一些公司和校园的网络已经剥离了传统的路由交换模式,实现了全是具有三层功能的交换网络,三层交换技术被广泛应用于各大企业、校园等场所的网络架构当中。三层交换设计,既绕开了传统路由交换网络冗余性低、扩展性差的缺点,又能够实现传统路由交换的功能、满足、校园的需求。本论文着重讨论了目前趋于流行的三层交换技术的概念及VLAN的划分,以及目前防火墙的网络体系结构的原理和实现功能。通过在基于防火墙和三层交换机的基础上,本论文对于校园网络,就着重在安全性和功能性进行了详尽的需求分析。在此基础之上,设计实现了校园网络结构。在设计中,除了对于校园网络总体模块进行拓扑,对于其子模块,也按照需求分析,一一对应设计。并且根据设计和功能,着重设计并利用目前的新型防火墙技术和三层交换机技术的安全策略研究。?在设计完成之后,利用现有网络设备构建模拟平台,对安全策略的实现进行定性、定量的测试。其测试主要包含安全和性能两个方面。通过测试、验证设计和策略是否实现,并在实际应用中的性能如何。

闫沁园[7]（2010）在《通信运营商运营支撑系统网络设计》文中研究表明本文通过对移动业务通信运营商运营业务支撑系统网络的升级改造,探讨了网络设计运用的相关技术,主要涉及到网络拓扑结构的设计、网络层次化设计、三层交换技术、划分VLAN的基本策略、路由协议的介绍和选择,以及防火墙技术等方面的应用研究。详细阐述了网络的三层接入方式设计思想、设计原则、具体的设计过程、多元化网络接入以及实现方案,同时给出Cisco路由器、三层交换机、Cisco PIX防火墙在具体业务上的详细配置。论文从一个运营商具体的案例出发讨论了通信运营商业务支撑网络的系统结构、网络方案、安全管理等方面的内容。在网络设计中详细介绍了三层网络拓扑结构、Vlan划分、三层交换技术、EIGRP路由协议、PIX防火墙配置等。最后探讨了VPN、GPRS、WLAN接入方式。对于网络安全从不同的应用和不同的安全级别给出了相应的设计方案以及实现方法步骤,通过实例详细介绍了网络优化所涉及的技术与架构的更新,包括全网流量监测、应用流量管理、安全威胁管理等。在GPRS系统的企业应用方面,给出了一个成功的典例,从移动无线营业厅的具体解决方案详细地介绍了GPRS网络的接入、安全、带宽解决等问题,为GPRS移动增值业务的应用提出很好的解决方案。对办公网络MSS和营帐网络BSS通过VPN拨号服务器来控制互相访问设计,详细地介绍了目前流行的软件路由Routeros的VPN服务器的配置以及安全控制,对于调测过程中可能出现的问题也给予了解答。通过实例探讨了无线局域网的组网模式,无线局域网安全存在的主要问题及安全技术,以及解决方案。网络从二层交换技术的网络架构调整到三层交换技术的网络架构,网络的优化效果明显,配之以网管软件,网络的安全性和可防护性、可扩展性大为提高。

杨明[8]（2009）在《高校图书馆网络体系结构、网络平台及应用安全的研究与设计》文中认为图书馆作为人类知识传播领域的文献信息（知识）中心,其信息资源的开发利用程度将会深远影响知识经济的发展进程,而以Internet为代表的信息技术,为人类提供了跨国界、跨社会、跨文化、跨语言的信息交流和知识交流的无限可能,从而给图书馆提出了新的要求:实现对电子媒体和传统纸介质的集成管理;跨越物理局限为读者服务;实现从信息服务到知识服务的转化。为此,必须借助信息技术手段,建设现代化的图书馆网络系统,以进一步提高高校图书馆的服务水平。本文以综合布线、信息系统集成与网络安全为主要研究对象,详细分析了图书馆网的现状、问题和原有网络安全措施,并对图书馆信息网络建设中涉及到的综合布线智能配线、机房监控、VLAN划分、防ARP欺骗、本地关键数据容灾等关键技术问题进行了探讨,基于对网络系统的需求分析,设计了一个高校图书馆网络的总体结构和系统平台,给出了详细的设计方案。本文还着重探讨了该网络的安全问题,指出了威胁网络安全的因素,按照二次系统防护的要求,提出了利用防火墙、交换机、服务器集群、防病毒软件等构建一个具有多层次安全功能的安全模型。

万嵩[9]（2009）在《校园网总体架构及其安全系统的研究与设计》文中研究指明校园网作为学校基础通信平台和信息资源平台,是教学和科研不可缺少的支撑坏境,也是衡量学校学术水平和管理水平的重要标志。在校园“数字化”进程中,校园网正扮演着日益重要的角色,而校园网的安全问题,直接影响着学校的教学活动。本文结合几年来校园网络使用安全及防范措施等方面的经验,对如何加强校园网络安全作了分析和探讨。本文详细分析了江西机电职业技术学院校园网的现状、存在问题和原有网络安全措施,并对网络建设中涉及到的网络技术、三层交换技术、VLAN的划分、Vlan ID+IP+MAC绑定等关键技术问题进行了探讨。在计算机网络理论的指导下,通过对网络系统的需求分析,设计了一个校园网的主干网及其安全系统,建立起一个基于VLAN、NAT和网络防火墙的防护体系,为教学、科研和管理提供更为方便、快捷、高效的服务,保证校园网的安全、可靠工作,并给出了详细的实施方案,尤其是三层交换技术、VLAN技术在方案中得到充分体现。论文提出的设计方案已在江西机电职业技术学院校园网二期工程中得到初步实施,并取得了预期效果。

马新年[10]（2009）在《基于三层交换的校园网网络平台的组建》文中研究说明随着Internet/Intranet的迅猛发展和B/S（浏览器/服务器）计算模式的广泛应用,跨地域、跨网络的业务急剧增长,业界和用户深感传统的路由器在网络中的瓶颈效应,改进传统的路由技术迫在眉睫。在这种情况下,一种新的路由技术应运而生,这就是第三层交换技术:说它是路由器,因为它可操作在网络协议的第三层,是一种路由理解设备并可起到路由决定的作用;说它是交换器,是因为它的速度极快,几乎达到第二层交换的速度。目前,第三层交换器已在网络集成中投入使用,其优良的性能已崭露锋芒并得到用户的推崇。但是,作为一种崭新的技术,第三层交换机的成熟还有很长的路,象其它一些新技术一样,还待进行其协议的标准化工作。目前很多厂商都宣称开发出了第三层交换机,但经国际权威机构测试,作法各异且性能表现不同。本文主要论述第三层交换技术以及如何利用第三层交换技术进行网络设计,来建设中小型企业网络、校园网络。文章分三部分:第一章绪论,写网络集成技术的演变、简单介绍第三层交换技术原理;第二章交换技术剖析,详细论述了第二层交换技术、第三层交换技术的原理、技术特性和应用环境;第三章系统的规划、设计与实现,写局域网设计方法、设计原则,利用以太网技术和第三层交换技术进行园区网络的设计,并给出一个实际的设计方案。

### 二、三层交换技术在安全监测传输网络中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、三层交换技术在安全监测传输网络中的应用（论文提纲范文）

#### （1）MSTP技术在企业自愈网中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 论文研究意义

1.2 MSTP技术及自愈网的国内外发展现状

1.2.1 MSTP的发展及现状

1.2.2 自愈网技术发展介绍

1.3 论文主要工作和章节安排

2 论文涉及到的核心技术

2.1 光纤传输自愈网

2.2 自愈网的概念

2.3 MSTP技术

2.3.1 MSTP的基本概念和特点

2.3.2 以太网在MSTP中的实现

2.3.3 MSTP中以太网实现模式

2.3.4 MSTP中的关键技术

2.3.5 MSTP的网络管理

2.4 MSTP基于SDH的自愈环网分类及分析

2.4.1 SDH工作原理

2.4.2 SDH自愈环分类及分析

2.5 本章小结

3 矿区MSTP自愈网建设方案设计

3.1 矿区通信网络传输系统优化改造的原则

3.2 矿区通信网络传输系统现状描述

3.2.1 宁东矿区光传输系统现状描述

3.2.2 宁东矿区计算机网络传输现状描述

3.3 矿区MSTP自愈网建设方案

3.4 矿区MSTP网络设计

3.4.1 矿区MSTP网络建设依据

3.4.2 矿区MSTP自愈网方案设计

3.5 本章小结

4 矿区SDH光传输系统优化及改造

4.1 矿区现有SDH光传输系统结构优化方案

4.2 骨干层设备选定

4.3 SDH光传输系统汇聚层配备MSTP功能

4.4 MSTP自愈网建设系统数据配置

4.4.1 两纤双向复用段共享保护环配置

4.4.2 1+1线性复用段保护配置

4.4.3 以太网接入业务配置

4.5 MSTP自愈网建设

4.6 本章小结

5 MSTP技术在矿区以太网传输优化中的应用结果分析

5.1 MSTP技术在矿区以太网传输中的应用

5.2 MSTP在矿区计算机网络传输系统优化中的应用结果分析

5.3 本章小结

致谢

参考文献

#### （2）列车实时以太网三层交换技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 列车通信网络

1.2.1 列车通信网络发展

1.2.2 列车以太网交换机研究现状

1.3 以太网技术

1.3.1 以太网概述

1.3.2 OSI七层模型

1.3.3 TCP/IP模型

1.3.4 以太网数据帧格式

1.4 ETB与 ECN网络

1.4.1 ETB网络拓扑

1.4.2 ECN网络拓扑

1.4.3 列车拓扑发现协议

1.5 本文主要工作

2 硬件设计

2.1 硬件总体设计

2.1.1 交换芯片选取

2.1.2 主控芯片选取

2.1.3 硬件总体结构

2.2 MCU外围电路设计

2.2.1 介质无关接口

2.2.2 RS232通信模块

2.2.3 缓冲驱动模块

2.3 交换芯片外围电路设计

2.3.1 交换芯片内部结构

2.3.2 交换芯片模式配置

2.3.3 网络接口电路设计

2.3.4 交换芯片时钟电路

2.3.5 网口LED模组设计

2.3.6 交换芯片数据流

2.4 旁路功能设计

2.4.1 旁路功能

2.4.2 M12接口设计

2.5 电源电路设计

2.6 本章小结

3 软件设计

3.1 软件总体设计

3.1.1 软件架构

3.1.2 主程序流程图

3.2 实时操作系统

3.2.1 实时操作系统简介

3.2.2 操作系统的移植

3.2.3 任务的管理和调度

3.2.4 消息邮箱和消息队列

3.3 以太网驱动程序设计

3.3.1 MII接口初始化程序

3.3.2 MAC及 DMA配置程序

3.4 三层交换程序设计

3.4.1 数据包接收程序

3.4.2 数据包转发程序

3.4.3 数据包发送程序

3.4.4 三层交换程序详细介绍

3.5 数据包交换流程

3.6 交换机管理功能

3.6.1 TTDP协议帧处理方案

3.6.2 VLAN的划分

3.6.3 端口镜像

3.7 本章小结

4 ETB交换机测试

4.1 功能测试

4.1.1 二层交换测试

4.1.2 三层交换测试

4.1.3 交换机级联测试

4.1.4 旁路功能测试

4.1.5 调试功能测试

4.2 性能测试

4.2.1 RFC2544测试

4.2.2 稳定性测试

4.3 整机测试

4.3.1 环境测试

4.3.2 EMC测试

4.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （3）某高职院校校园网改造方案的设计与实施（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外高职院校校园网研究现状

1.3 某高职院校校园网的概况

1.4 本文所研究的主要内容和结构

1.5 本章总结

第二章 某高职院校校园网的现状研究

2.1 某高职院校校园网的现状

2.2 某高职院校校园网面临的主要问题

2.2.1 网络结构问题、主干核心问题、网络安全问题

2.2.2 服务器管理以及数据的安全

2.2.3 光纤网络、视频监控系统

2.2.4 中央机房较陈旧

2.3 某高职院校校园网升级改造总体需求

2.4 本章总结

第三章 网络升级改造的相关理论与技术

3.1 多核心结构

3.2 VLAN技术

3.3 防火墙

3.4 三层交换技术

3.5 服务器的虚拟化技术

3.6 双活存储技术

3.7 VPN技术

3.8 本章总结

第四章 某高职院校校园网建设需求分析

4.1 校园网建设需求

4.2 网络改造实施的基本原则

4.3 校园网改造的总思路

4.4 本章总结

第五章 某高职院校校园网改造升级方案的设计

5.1 校园网建设的组网技术规范

5.2 无线场景建设

5.3 网络分层设计思想

5.4 校园网骨干网络的总体设计

5.4.1 核心层的设计

5.4.2 汇聚层的设计

5.4.3 接入层设计

5.4.4 校园网无线覆盖的总体设计

5.4.5 综合布线

5.5 校园网络IP地址以及VLAN的规划

5.5.1 Vlan简介和功能

5.5.2 Vlan的规划

5.5.3 IP地址规划

5.6 校园网安全系统设计

5.6.1 校园网安全建设依据

5.6.2 安全体系架构的设计

5.6.3 校园网主要安全设备的指标

5.7 数据中心设计

5.7.1 建设原则

5.7.2 项目规划设计

5.7.3 设备采购数量

5.8 校园网主要设备的选型及清单

5.9 本章总结

第六章 结论与展望

参考文献

附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文

致谢

#### （4）株洲联通基于PON网络的DCN网络优化的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究内容、目标、意义

1.3 本文的组织与安排

第二章 DCN网络和相关技术的介绍

2.1 DCN网络简介

2.1.1 DCN网的发展趋势

2.1.2 DCN网的结构特点

2.2 DCN网络相关技术介绍

2.2.1 三层交换技术

2.2.2 HSRP协议

2.2.3 OSPF协议

2.2.4 MPLS VPN网络

2.3 本章小结

第三章 PON网络及其关键技术介绍

3.1 PON网络介绍

3.1.1 PON网络演进历史

3.1.2 PON网络的特点

3.2 PON技术基本原理

3.3 PON网络的关键技术

3.3.1 MPCP协议

3.3.2 自动测距和自动识别技术

3.3.3 动态带宽分配算法

3.4 本章小结

第四章 株洲联通DCN网的优化研究

4.1 株洲联通DCN网的现状

4.1.1 株洲联通DCN网的架构

4.1.2 株洲联通DCN网面临的瓶颈

4.2 株洲联通DCN网的建设目标

4.3 株洲联通DCN网的优化与分析

4.3.1 DCN网的优化思路

4.3.2 DCN骨干网的优化与分析

4.3.3 DCN网络扩容的优化与分析

4.3.4 DCN综合网管的优化与分析

4.4 本章小结

第五章 株洲联通DCN网络的设计与实现

5.1 IP地址的规划及原则

5.1.1 IP地址的规划原则

5.1.2 IP地址的规划

5.2 VPN访问过程的设计及实现

5.2.1 VPN域的划分

5.2.2 VPN访问过程的设计

5.2.3 VPN访问过程的实现

5.3 株洲联通DCN网的路由架构方案及实现

5.3.1 株洲联通DCN网的架构方案图

5.3.2 CE端口的应用规划

5.3.3 市公司核心层的优化实现

5.3.4 县分公司接入层的优化实现

5.3.5 割接方案

5.4 株洲联通DCN网的测试与结果分析

5.4.1 湖南联通统一门户系统的联通性测试

5.4.2 湖南联通统一门户系统的访问性测试

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （5）三层交换技术在某集团综合信息服务网络中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 课题背景与意义

1.2 论文主要工作

1.3 论文的组织结构

2 网络需求分析

2.1 功能需求分析

2.1.1 系统主要功能模块构成

2.1.2 各功能模块需求描述

2.2 性能需求分析

2.2.1 各项设备及性能要求

2.2.2 输入输出要求

2.3 小结

3 第三层交换技术与虚拟局域网技术

3.1 第三层交换概述

3.2 第三层交换的功能与特点

3.3 三层交换机的功能和分类

3.4 三层交换机的管理模式与基本配置

3.5 虚拟局域网技术(VLAN)

3.6 利用第三层交换建设企业网VLAN

3.7 小结

4 网络硬件系统设计

4.1 网络硬件概述

4.2 网络拓扑结构

4.3 网络层次结构

4.4 网络服务器的选型

4.4.1 数据库服务器的选型

4.4.2 应用服务器的选型

4.4.3 WEB服务器的选型

4.4.4 CTI服务器的选型

4.5 网络类型的选择及相关组网设备的选型

4.5.1 局域网类型的选择

4.5.2 交换机的选型

4.5.3 防火墙的选型

4.5.4 传输介质的选择及线路连接

4.5.5 网卡的选型

4.6 小结

5 网络软件系统设计

5.1 网络软件系统概述

5.2 网络操作系统的选择

5.3 数据库管理系统的选择

5.4 IP地址规划与分配

5.4.1 确定网络类别

5.4.2 分配网络号

5.4.3 分配主机号

5.4.4 子网屏蔽和IP地址

5.4.5 IP地址管理

5.5 小结

6 网络实施、测试与维护

6.1 网络实施

6.1.1 制定网络实施计划

6.1.2 网络设备验收

6.1.3 综合布线及网络设备安装

6.2 网络配置和测试

6.3 网络试运行

6.4 网络软件管理与维护

7 总结与展望

7.1 总结

7.2 今后工作展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

#### （6）基于防火墙和三层交换机的校园网络安全策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 传统交换和路由存在的问题

1.2 三层交换的背景

1.3 国内外研究的领域与动态

1.4 本文主要研究内容

1.5 论文的组织安排

第二章 三层交换概念及VLAN 划分原理

2.1 三层交换机概念

2.2 VLAN 划分原理

2.3 动态VLAN 管理协议

2.4 使用三层交换机进行VLAN 间路由和通信

2.5 三层路由实现VLAN 通信配置命令实例

2.6 本章小结

第三章 防火墙工作原理

3.1 防火墙的定义

3.2 防火墙的类型

3.3 防火墙的功能

3.4 防火墙工作原理

3.5 本章小结

第四章 校园网络安全需求分析及实例评估

4.1 校园网络安全需求

4.2 组网技术及产品选择

4.3 网络分层设计原则

4.4 校园网络安全分析

4.5 某高校计算机网络的安全评估实例

4.6 本章小结

第五章 校园网络拓扑规划与安全策略设计

5.1 网络设计综述

5.2 网络拓扑结构设计

5.3 校园网络VLAN 规划设计

5.4 防火墙安全技术模块

5.5 网络安全设计策略

5.6 本章小结

第六章 基于防火墙和三层交换机的校园网络设计实现

6.1 DCFW18005 多核防火墙的安全网络架构

6.2 防火墙策略配置实现及主要配置命令分析

6.3 核心三层交换机的安全网络架构

6.4 校园网络安全策略研究总结

6.5 本章小结

第七章 系统测试与分析

7.1 测试系统概述与分析

7.2 配置程序命令与性能检测

7.3 网络安全分析

7.4 网络性能分析

7.5 测试分析

7.6 本章小结

第八章 总结与展望

8.1 本文的工作总结

8.2 进一步工作展望

致谢

参考文献

附录

#### （7）通信运营商运营支撑系统网络设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 网络现状分析

1.3 本课题的研究内容

第二章 网络设计方案

2.1 网络建设需求分析

2.2 网络设计总体目标

2.3 网络设计原则

2.4 网络解决方案设计

第三章 网络设计与实现

3.1 网络拓扑结构的规划设计原则

3.2 网络层次化设计

3.3 三层交换网络设计

3.3.1 采用三层交换技术背景

3.3.2 三层交换技术的网络设计

3.4 划分VLAN的基本策略

3.5 路由协议的选用

第四章 网络安全

4.1 网络安全威胁

4.2 网络优化

4.3 采取措施

第五章 网络具体配置

5.1 网络拓扑结构

5.2 IP地址分配

5.3 路由器配置

5.3.1 CISC02621-1路由器配置

5.3.2 CISC02621-2配置

5.3.3 CICC03640-1配置

5.3.4 CICC03640-2配置

5.4 交换机配置

5.4.1 CISC03550-1配置

5.4.2 CISC03550-2配置

5.5 防火墙配置

5.6 办公网络MSS和营帐网络BSS互访

第六章 网络接入补充方案

6.1 采用ADSL VPN接入方式

6.2 GPRS访问营帐系统(S3C2系统)

6.3 采用无线网桥方式接入(WLAN)

致谢

参考文献

#### （8）高校图书馆网络体系结构、网络平台及应用安全的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第1章 引言

1.1 课题背景及来源

1.2 研究现状及选题意义

1.3 需求分析

1.3.1 基本工作

1.3.2 网络架构需求

1.3.3 性能要求

1.3.4 网络安全需求

1.3.5 网管功能需求

1.3.6 数据库主机系统

1.4 系统设计原则

1.4.1 先进性

1.4.2 实用性

1.4.3 可靠性

1.4.4 开放性

1.4.5 可扩充性

第2章 相关技术基础

2.1 综合布线

2.2 交换网络技术

2.2.1 帧交换技术

2.2.2 信元交换技术

2.3 三层交换

2.3.1 概述

2.3.2 基本原理

2.3.3 VLAN

2.4 防火墙

2.4.1 包过滤型

2.4.2 网络地址转换—NAT

2.4.3 代理型

2.4.4 监测型

2.5 入侵检测

2.5.1 基于行为的入侵检测技术

2.5.2 基于知识的入侵检测技术

2.5.3 基于其它方法的入侵检测技术

2.6 计算机病毒防范

2.6.1 计算机病毒防治的基本方法

2.6.2 计算机网络病毒的防治方法

2.7 服务器集群

第3章 综合布线设计

3.1 基本思路

3.2 详细设计

3.3 智能配线系统

3.3.1 康普IPatch电子配线架

3.3.2 主要功能

3.3.3 主要特点

3.3.4 主要性能

3.4 小结

第4章 网络平台设计

4.1 拓扑结构

4.2 规划VLAN

4.3 分配IP地址

4.3.1 基本原则

4.3.2 具体方案

4.4 系统可靠性

4.4.1 设备可靠性

4.4.2 拓扑可靠性

4.4.3 链路可靠性

4.4.4 设备的冗余备份

4.5 设备选型

4.5.1 核心层设备

4.5.2 接入层设备

4.6 小结

第5章 网络安全措施

5.1 相关安全技术

5.1.1 防火墙

5.1.2 NAT

5.1.3 VPN

5.1.4 防病毒

5.1.5 入侵检测

5.2 防火墙选型与部署

5.2.1 部署方案

5.2.2 设备要求

5.2.3 设备选型

5.3 入侵检测系统选型与部署

5.3.1 部署方案

5.3.2 设备要求

5.3.3 设备选型

5.4 防病毒系统选型与部署

5.5 广播风暴的防范

5.5.1 产生广播的主要原因

5.5.2 防范措施

5.6 ARP欺骗的防范

5.6.1 相关分析

5.6.2 传统的防范措施

5.6.3 本方案的防范措施

5.7 小结

第6章 服务器及其容灾方案

6.1 系统设计

6.1.1 概述

6.1.2 服务器选型

6.2 基于集群的容灾方案

6.2.1 概述

6.2.2 设计方案

第7章 总结与展望

致谢

参考文献

#### （9）校园网总体架构及其安全系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题背景及来源

1.2 校园网现状与问题

1.2.1 校园网建设现状

1.2.2 面临的主要问题

1.3 校园网升级需求分析

1.3.1 主要应用需求

1.3.2 校园网骨干层、汇聚层和接入层需求

1.3.3 安全需求

1.3.4 Internet接入管理需求

1.3.5 网管功能需求

1.4 系统设计原则

1.4.1 先进性

1.4.2 实用性

1.4.3 可靠性

1.4.4 开放性

1.5 本人主要工作

1.6 本文组织结构

第二章 相关技术基础

2.1 网络技术概述

2.1.1 基于帧交换的网络技术

2.1.2 基于信元交换的网络技术

2.2 三层交换及VLAN技术

2.2.1 三层交换技术的产生

2.2.2 三层交换的实现原理

2.2.3 VLAN(虚拟局域网)技术与三层交换

2.3 防火墙技术

2.3.1 包过滤型

2.3.2 网络地址转换—NAT

2.3.3 代理型

2.3.4 基于状态检查型

2.4 入侵检测技术

2.4.1 基于行为的入侵检测技术

2.4.2 基于知识的入侵检测技术

2.4.3 基于专家系统的入侵检测技术

2.5 计算机病毒防范技术

2.5.1 计算机病毒防治的基本方法

2.5.2 计算机网络病毒的防治方法

第三章 校园网总体架构设计

3.1 总体架构

3.1.1 网络定位

3.1.2 网络分层

3.1.3 网络拓扑结构

3.2 关键设备选型

3.2.1 核心层设备

3.2.2 汇聚层设备

3.2.3 接入层设备

3.3 网络主要应用

第四章 网络安全方案设计

4.1 安全威胁来源分析

4.2 安全建设原则及安全措施

4.2.1 安全建设原则

4.2.2 主要安全措施

4.3 安全部署策略

4.4 系统设计

4.4.1 防火墙

4.4.2 入侵检测系统

4.4.3 防病毒系统

4.5 网络内部安全解决方案

4.5.1 用户严格隔离

4.5.2 用户唯一标识

4.5.3 恶意用户追查

4.6 备份和恢复机制

4.7 其它安全防范措施

第五章 结论与展望

致谢

参考文献

#### （10）基于三层交换的校园网网络平台的组建（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 网络集成技术的演变

1.2 第三层交换技术的原理

第2章 交换技术剖析

2.1 共享技术

2.2 交换技术

2.2.1 第二层交换技术

2.2.2 VLAN技术

2.2.3 局域网瓶颈

2.2.4 第三层交换技术

2.2.5 三层交换技术特点

第3章 系统的规划、设计与实现

3.1 局域网设计方法

3.1.1 局域网设计基础

3.1.2 以太网技术

3.2 校园网设计

3.2.1 校园网设计目标

3.2.2 校园网设计原则

3.2.3 校园网总体设计

3.3 南通纺织职业技术学院校园网络升级改造方案

3.3.1 用户需求分折

3.3.2 网络规划

3.3.3 网络设计方案

3.3.4 网络产品选型与配置

3.3.5 链路负载均衡技术在校园网建设中的应用

3.3.6 校园网内VLAN划分与配置

3.3.7 网络业务

3.3.8 方案设计的特点和优势

3.3.9 设计方案的实现

3.3.10 对设计方案的性能评价

结论

参考文献

致谢

### 四、三层交换技术在安全监测传输网络中的应用（论文参考文献）

- [1]MSTP技术在企业自愈网中的应用研究[D]. 张宝霞. 西安科技大学, 2020(01)

- [2]列车实时以太网三层交换技术研究[D]. 卢鲲. 大连理工大学, 2020(02)

- [3]某高职院校校园网改造方案的设计与实施[D]. 颜光. 南京邮电大学, 2018(02)

- [4]株洲联通基于PON网络的DCN网络优化的研究[D]. 樊岳峰. 南京邮电大学, 2015(02)

- [5]三层交换技术在某集团综合信息服务网络中的应用研究[D]. 齐运瑞. 郑州大学, 2013(S2)

- [6]基于防火墙和三层交换机的校园网络安全策略研究[D]. 张立峰. 电子科技大学, 2011(06)

- [7]通信运营商运营支撑系统网络设计[D]. 闫沁园. 西安电子科技大学, 2010(02)

- [8]高校图书馆网络体系结构、网络平台及应用安全的研究与设计[D]. 杨明. 南昌大学, 2009(S1)

- [9]校园网总体架构及其安全系统的研究与设计[D]. 万嵩. 南昌大学, 2009(S1)

- [10]基于三层交换的校园网网络平台的组建[D]. 马新年. 大连海事大学, 2009(09)

本文来源: https://www.lw75.cn/article/f8a8ee6b679a8189d1d5d9da.html